Autobahnbrücke

Diese Stahlseilbrücke hat einen blauen senkrechten Stützpfeiler.

Auf der Fahrbahn sind die Drahtseile im Abstand von 5 m angebracht. Am Stützpfeiler sind die Seile im Abstand von 2,5 m verankert. Der Winkel α ist 80° Grad.

a) Wie hoch ist der Stützpfeiler?

b) Wie viele Meter Stahlseil wurden verwendet?

Lösung:

| a) Ich habe: | α = 80° Ankathete = 5 m |
| --- | --- |
| Ich suche: | Gegenkathete zu α |
| Rechnung: | tan α 80° = Gegenkathete / 5 ¦ * 5 tan 5,67128 * 5 = Gegenkathete 28,35 6m = Gegenkathete 28,35 6m + 5 * 2,50 m = 40,856 m Der Pfeiler ist 40,86 m hoch. |

b)

Die Seillängen können mit dem Satz des Pythagoras berechnet werden:

40,86m

30 m

Beispiel für das äußerste Seil:(das Dreieck ist blau gezeichnet), muss die Hypotenuse berechnet werden:

40,86² + 30² = 2569,5396  | √

50,69 m ist das äußere Seil lang.

Beim zweiten Seil von außen ist die Höhe 38,36m und die Breite 25m usw.  …….

(50,69 + 45,79 +41,06 + 36,58 + 32,44 + 28,80)*2 = 470,72m

# Text boxes

α

α